## Slide 1
基于1bit压缩感知的语音压缩和重构
答辩人：
指导老师：
陈永强
张岷涛

## Slide 2
内容安排
压缩感知理论
研究背景
方案设计
语音信号稀疏性
观测矩阵研究
重构算法研究
系统仿真
总结

## Slide 3
研究背景
随着现代信息处理技术的发展，数字信号处理器的功能不断增强。传统的奈奎斯特采样定理指出，想要准确地恢复原信号，信号采集频率必须大于等于信号最大频率的两倍。一方面，ADC的最高工作频率收到多种因素影响，成为了现代信号处理发展的瓶颈。而另一方面，高采样率设备的应用必然会导致海量数据的产生，使信号的传输和存储面临巨大的挑战。
为了解决上述问题，压缩感知（Compressive Sensing，亦称Compressed sensing，简称CS）理论于2006年由D. Donoho，E. Candès 及 T. Tao等人提出。作为一种全新的信号处理理论，该理论得到了信号处理领域的高度关注。
在现代信号处理中，采样和量化是两个必然的过程。将模拟信号转化为数字信号更加有利于信号的传输和存储。在实际应用中，为了使重构信号具有较高的信噪比，往往需要提高量化精度，伴随着量化精度地提高，随之而来的问题就是采样速率地降低。显然，这与压缩感知理论是矛盾的，于是，人们又在降低量化精度的问题上进行了研究。构想出了一种新的极限量化方式——1bit量化。

## Slide 4
方案设计

## Slide 5
压缩感知理论
y：M*1的压缩矩阵，包含经过压缩的语音数据。
Φ：M*N的观测矩阵，对重构效果至关重要。
Ψ：N*N的变换矩阵，对时域信号进行变换。
α：N*1的原始矩阵，包含原始的离散语音信号。
K：稀疏度，即幅度不为0的信号个数，并且满足：K<<N。

## Slide 6
语音信号稀疏性
语音信号是短时平稳的复杂信号，用冗余字典对其做稀疏处理，可得到较好的稀疏表示。但是这样做需要使用额外的算法去构造合适的冗余字典，增加了压缩和重构的计算量。那么，我们需要寻找计算量较小的单一正交基稀疏效果，只要变换后的绝大多数系数值迅速衰减为0，那么就可以认为该语音信号是稀疏的。

## Slide 7
利用MATLAB，可以非常方便的得知语音信号的DCT系数。下图为采样频率为44100Hz，单声道数据的DCT稀疏性仿真实验
从左图可以看出，语音信号的DCT系数中，大多数系数都在低频段趋近于0。所以语音信号是符合压缩感知理论的前提——信号具有稀疏性。

## Slide 8
观测矩阵的分类
观测矩阵是压缩、重构的效率和性能的基础，是压缩感知研究中非常重要的研究内容。
观测矩阵
随机观测矩阵
贝努利矩阵
高斯矩阵
部分傅里叶矩阵
确定性观测矩阵
部分哈达玛矩阵
轮换矩阵
紧框架矩阵

## Slide 9
改进的紧框架算法

## Slide 10
BIHT算法
BIHT（Binary Iterative Hard Thresholding，二进制迭代硬阈值）算法，源于IHT（迭代硬阈值）算法，数学表达式如下：
进而可以转化为如下形式：
迭代表达式如下：
表示保留向量中的前K个最大值，而令其他值为0。

## Slide 11
BIHT算法的流程图和代码如下：
function [x iter] = BIHT(b, A, x, K, maxiter, alpha)
htol = 0;
hd = Inf;
iter = 0;
while(htol < hd) && (iter < maxiter)
x = x + alpha * A' * (b - sign(A*x));
[~, index] = sort(abs(x),'descend');
x(index(K+1:end)) = 0;
hd = nnz(b - sign(A*x));
iter = iter + 1;
end
end

## Slide 12
BIHT-l2算法
BIHT-l2算法是将l2范数引入到了BIHT算法中，BIHT-l2的数学定义如下：
迭代表达式如下：
Y的对角线元素对应向量y中的值，即Y=diag(y)。

## Slide 13
AOP算法
AOP（Adaptive outlier pursuit，自适应偏离追踪）算法，定义二进制向量Ʌ，其中元素值为0的位置表示观测向量y中符号发生了反转的位置，元素值为1则表示该位置量化正常，符号未发生反转。易知
那么，观测向量y中发生符号反转的个数有如下表示：
在已知符号反转个数L以及稀疏度K的条件下，AOP算法可以表示为如下最优解问题：
迭代表达式如下：

## Slide 14
AOP算法的流程图如下：
支撑集更新：取Ʌ中非0元素下标集合

## Slide 15
AOP-l2算法
迭代表达式如下：
AOP-l2算法是将l2范数引入到了AOP算法中，AOP-l2算法可以表示为如下最优解问题：